МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  | СВОД ПРАВИЛ | СП _______ № _____ от___________20___г. |
| --- | --- | --- |

ЛИФТЫ.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Издание официальное

г. Москва

2010 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», правила разработки и утверждения сводов правил – постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. №858.

СВЕДЕНИЯ О СВОДЕ ПРАВИЛ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН АДС СРО «Лифтсервис»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от … № …

- ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

- Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Минприроды РФ в сети Интернет.

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минприроды РФ.

Содержание

Введение………………………………………………………………………….…

| 1 Область применения…………………………………………………………..…. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………....….. |  |
| 3 Термины и определения……………………………………………..……....…... |  |
| 4 Общие положения………………….…………………..…………………..…….. |  |
| 5 Организация и проведение модернизации лифтов……………………..……… |  |
| 6 Требования к технической документации ………………………………..……. |  |
| 7 Ввод лифта в эксплуатацию …………………………………………..………… |  |
| Приложение 1 Акт вывода лифта из эксплуатации и передачи его для выполнения работ по модернизации……………………………………………… |  |
| Приложение 2 Акт приёмки лифта после модернизации……………………….. |  |

Введение

Настоящее свод правил разработан в связи с вводом в действие Технического регламента «О безопасности лифтов» в целях создания единых требований к организации и проведению модернизации лифтов в Российской Федерации, взамен требований, установленных в РД 10-104-95 «Временное положение о порядке и условиях проведения модернизации лифтов» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 29.11.1995 N 59).

|  | СВОД ПРАВИЛ | СП _______ № _____ от___________20___г. |
| --- | --- | --- |

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата введения 2010-10-14

- Область применения

  - Настоящий свод правил устанавливает порядок организации и проведения мероприятий по:

- повышению безопасности и технического уровня находящихся в эксплуатации лифтов до уровня, установленного техническим регламентом «О безопасности лифтов»;

- улучшению потребительских свойств лифтов, находящихся в эксплуатации;

  - Настоящий свод правил предназначен для владельцев лифтов, специализированных лифтовых организаций и организаций, проводящих оценку соответствия лифтов согласно требований технического регламента «О безопасности лифтов».

- Нормативные ссылки.

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС14798:2009) «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска»;

- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- ГОСТ Р 52382-2005 (ЕН81-72:2003) «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»

- ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН81-71:2005) «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»;

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:1998, ЕН81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»

- Термины и определения.

В настоящем своде правил применены термины по техническому регламенту «О безопасности лифтов», по ГОСТ Р 53780-2010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - Комплект оборудования для модернизации лифта: оборудование лифта, в соответствии с перечнем указанным в технической документации на модернизацию лифта;

  - Тип лифта: указываемое в паспорте назначение лифта (например: грузовой, пассажирский и др.) с учетом специальных требований безопасности, установленных п. 8-11 Технического регламента «о безопасности лифтов» (например: пассажирский, предназначенный для транспортировки пожарных во время пожара и др.).

- Общие положения.

  - Модернизация лифта проводится, как в процессе эксплуатации, так и по истечении назначенного срока службы, указанного в паспорте лифта. При отсутствии в паспорте лифта сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию.

  - Целью модернизации лифта является осуществление мероприятий по повышению безопасности и технического уровня лифтов до уровня, установленного техническим регламентом «О безопасности лифтов», а также по улучшение потребительских свойств лифта по инициативе владельца.

  - Работы по проведению модернизации лифта, целесообразно, проводить организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт данного лифта. Выше указанные работы проводятся по отдельному договору, заключаемому с владельцем (заказчиком) в соответствии с требованиями к технической документации по п. 6.

  - В случае изменения основных параметров лифта:

- назначения;

- номинальной грузоподъемности;

- массы кабины;

- номинальной скорости;

- высоты подъема;

- количества дверей шахты и их расположения;

- типа кинематической схемы (прямая, полиспастная);

должен быть выполнен анализ риска по ГОСТ Р 53387, дополненный в необходимых случаях расчетами, чертежами и результатами испытаний, подтверждающий безопасность этих изменений и соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов».

При выполнении модернизации лифта неизменными считаются следующие технические параметры лифта:

- грузоподъемность лифта с 320-350 кг, если при модернизации установлена лебедка, применяемая в серийно выпускаемых лифтах грузоподъемностью 400 кг с соответствующей скоростью движения кабины;

- грузоподъемность лифта с 500 кг, если при модернизации устанавливается лебедка, применяемая в серийно выпускаемых лифтах грузоподъемностью 630 кг с соответствующей скоростью движения кабины;

- изменение скорости движения кабины лифта с 0,65 м/с до 0,71 м/с.

Введение в конструкцию лебедки отводных блоков не является изменением  типа кинематической схемы лифта.

  - При модернизации в зависимости от типа лифта должны учитываться требования безопасности:

- по обеспечению соответствия лифтов общим требованиям  безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780;

- по обеспечению соответствия лифтов требованиям безопасности при транспортировке пожарных во время пожара по ГОСТ Р 52382;

- по обеспечению соответствия лифтов требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631;

- по обеспечению соответствия лифтов требованиям вандалозащищенности по ГОСТ Р 52624.

- Организация и проведение модернизации лифтов.

  - Владельцем лифта на период проведения работ по модернизации, должно быть обеспечено выполнение мероприятий по предотвращению использования лифта по назначению – вывод лифта из эксплуатации.

  - Вывод лифта из эксплуатации и передача его для проведения модернизации оформляется Актом (Приложении 1). Акт подписывает:

- уполномоченный представитель владельца лифта;

- специалист, специализированной лифтовой организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта (при наличии);

- специалист, специализированной лифтовой организации, выполняющей модернизацию лифта.

  - Проведение модернизации на лифтах не отработавших назначенный срок службы, с целью повышения безопасности и технического уровня лифта до уровня, установленного техническим регламентом «О безопасности лифтов», осуществляется в объёме рекомендованном в экспертном заключении, выполненном в соответствии с п.19 технического регламента «О безопасности лифтов».

  - Проведение модернизации на лифтах отработавших назначенный срок службы осуществляется по результатам оценки соответствия указанным в заключении, по п.18 технического регламента «О безопасности лифтов».

  - Проведение модернизации на лифтах, отработавших назначенный срок службы, допускается осуществлять по технической документации прошедшей проверку на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», в органе по сертификации с соответствующей областью аккредитации.

  - Новый срок службы модернизированного на лифта, отработавшего назначенный срок службы, может быть продлен до 25 лет по ГОСТ Р 53783, при замене:

- оборудования, входящего в состав системы управления лифтом, включая шкаф с аппаратами управления, аппаратура системы позиционирования, периферийные устройства, разводка по шахте, машинному помещению и кабине лифта, подвесные лифтовые кабели;

- лебедки главного привода лифта;

- привода дверей кабины лифта;

- купе кабины в сборе;

- дверей шахты в сборе;

- тяговых элементов лифта и каната ограничителя скорости, деталей подвески;

- механических устройств безопасности (ограничителя скорости).

  - По инициативе владельца с учетом рекомендации специализированой лифтовой организации, может быть проведена модернизация с целью улучшения потребительских свойств лифта. При этом объём работ (в том числе комплект заменяемого оборудования лифта), выполняемый при модернизации, определяется по согласованию с владельцем (заказчиком). В этом случае, до проведения модернизации разрабатывается индивидуальная техническая документация, которая подлежит проверке на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», в органе по сертификации с соответствующей областью аккредитации.

  - После проведения модернизации в соответствии с настоящим сводом правил, осуществляется оценка соответствия лифта по ГОСТ Р 53782.

  - При положительных результатах полного технического освидетельствования модернизированного лифта по п. 5.4. и 5.6., специалист органа по сертификации, назначает новый срок службы по ГОСТ Р 53783 и указывает его в паспорте лифта.

- Требования к технической документации.

  - Работы по модернизации лифта должны выполнятся в соответствии с технической документацией на модернизацию лифта.

  - Техническая документация на модернизацию лифта включает в себя:

- перечень заменяемого оборудования;

- копии сертификатов соответствия на устройства безопасности;

- инструкцию по модернизации, содержащую: требования и порядок демонтажа; требования и порядок монтажа оборудования лифта и его наладке;

- монтажный чертеж по ГОСТ Р 53780;

- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов схемы и электрическую схему соединений;

- принципиальную гидравлическую схему с перечнем элементов схемы (для гидравлического лифта)

- техническое описание системы управления;

- руководство по эксплуатации по ГОСТ Р 53780, включающая в себя: техническое описание; методику безопасной эвакуации пассажиров, информацию изготовителя о сроке службы (ресурсе) заменяемого оборудования.

Число комплектов документации при поставке оборудования для нескольких лифтов, одной модели, определяется по соглашению между поставщиком и владельцем лифтов.

  - Существующий паспорт лифта должен быть сохранен если он находится в состоянии, обеспечивающим возможность его использования в течение вновь назначенного срока службы лифта. При этом в паспорт лифта вносят необходимые изменения в соответствии с проведенными работами и установленным оборудованием.

  - Если существующий паспорт лифта находиться в состоянии, не обеспечивающим возможность его использования в течение вновь назначенного срока службы лифта, то должен быть изготовлен его дубликат.

  - Дубликат паспорта должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53780. К паспорту прилагается монтажный чертёж, принципиальная электрическая схема или принципиальная гидравлическая схема (для гидравлического лифта) модернизированного лифта.

  - Дубликат паспорта лифта должен быть пронумерован и прошнурован.

  - Существующий старый паспорт лифта необходимо хранить наряду с дубликатом паспорта в течении всего назначенного срока службы модернизированного лифта.

  - Изготовление дубликатов паспортов и монтажных чертежей для модернизированного лифта допускается выполнять специализированной лифтовой организации.

  - В разделе существующего паспорта лифта «Сведения о ремонте и модернизации» указывается вновь установленное оборудование с указанием типа или обозначения и заверяются подписью уполномоченного представителя организации, выполнившей модернизацию лифта.

  - В раздел «Основные технические характеристики оборудования лифта» вносятся соответствующие изменения технических характеристик, соответствующие замененных узлов и оборудования (тип, обозначения и т.п.) лифта.

  - В паспорт вшиваются:

- новая принципиальная электрическая схема;

- новая принципиальная гидравлическая схема (для гидравлического лифта);

- монтажный чертеж;

- копии сертификатов соответствия на замененные устройства безопасности;

- копии сертификатов соответствия на противопожарные двери (при установке или замене);

- документацию производителя содержащую основные характеристики на вновь установленное оборудование.

  - Если состояние существующего установочного (монтажного) чертежа позволяет, то допускается вносить изменения в него.

  - Изменения в паспорт лифта и монтажный чертеж вносятся уполномоченным представителем организации, выполнившей модернизацию лифта, заверяется его подписью и печатью организации. При необходимости паспорт дополняется страницами для внесения соответствующих записей.

  - Существующую в паспорте документацию сохраняют, а новую подшивают после существующей, не расшивая паспорт лифта. Изымать существующую документацию запрещается, а на ней делается запись: «Аннулировано», заверяется подписью уполномоченного специалиста и печатью организации выполнившей модернизацию лифта.

  - После внесения всех изменений паспорт лифта проверяется, уполномоченным специалистом организации выполнившей модернизацию лифта, пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется печатью данной организации.

- Ввод лифта в эксплуатацию.

  - После окончания работ по модернизации лифта, оформления паспорта и проведения полного технического освидетельствования испытательной лабораторией (центром), специализированная лифтовая организация выполнившая модернизацию:

- на основе собственных доказательств и при положительных результатах полного технического освидетельствования оформляет, декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов»;

- направляет декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» на регистрацию в орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации.

  - Копия декларации о соответствии прилагается к паспорту лифта и подлежит хранению в течение всего срока эксплуатации лифта.

  - Специалист специализированной лифтовой организации, выполнившей модернизацию, в присутствии уполномоченного представителя владельца осуществляет передачу паспорта лифта, технической документации и модернизированного лифта, специалисту специализированной лифтовой организации, осуществляющей техническое обслуживание (при наличии), или владельцу лифта по акту приёмки лифта (Приложение 2).

  - Специалист специализированной лифтовой организации, осуществляющей техническое обслуживание, по распоряжению владельца вводит лифт в эксплуатацию и вносит в паспорт лифта соответствующую запись.

  - Владелец лифта, для учета, предоставляет в государственный орган контроля (надзора) информацию о владельце лифта (наименование, почтовый адрес и телефон), адресе установки лифта и копию декларации о соответствии в срок, не превышающий 10 дней со дня ввода лифта в эксплуатацию.

Приложение 1

(рекомендуемое)

Акт

вывода лифта из эксплуатации и передачи его для выполнения работ по модернизации

# г. ____________                                                                        ___ _____________20_ _ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный представитель владельца лифта ___________________, специалист организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта ________________________ (при наличии) составили настоящий акт в том, что они вывели лифт из эксплуатации и сдали лифт и его паспорт, а специалист специализированной лифтовой организации, выполняющей модернизацию лифта  ____________________ принял лифт и его паспорт для проведения модернизации:

Лифт идентификационный (заводской)№________, установлен по адресу: _______________________________,

Срок начала работ _________________

Срок окончания работ _______________

После передачи лифта для модернизации персональная ответственность за соблюдение требований по охране труда на объекте возлагается на специалиста организации, осуществляющей модернизацию лифта.

Лифт передали:

Уполномоченный

представитель владельца _______________ ________________

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Специалист, организации, осуществляющей

техническое обслуживание лифта

(при наличии)                                      _______________ _____________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

Лифт принял:

Специалист, специализированной

лифтовой организации, выполняющей

модернизацию лифта                                   ________________ _________________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

# Приложение 2

(рекомендуемое)

АКТ

приёмки лифта после модернизации

г. ____________                                                                   	           ___ _______________ 20__г.

Уполномоченный представитель владельца лифта __________________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О)

Специалист, организации осуществляющей техническое обслуживание лифта (при наличии)

__________________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О)

Специалист специализированной лифтовой организации, выполнившей модернизацию лифта____________________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О)

составили настоящий акт о приёмке лифта идентификационный (заводской)№_______, установленного по адресу:____________________________________

Результаты приёмки лифта:

- Модернизация выполнена в соответствии со Сводом правил «Лифты. Правила организации и проведения модернизации лифтов в Российской Федерации»

- Документация о проведении модернизации и паспорт лифта переданы владельцу лифта.

Специалист специализированной

лифтовой организации, выполнившей

модернизацию лифта _________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О)

Уполномоченный Представитель

владельца лифта                        _________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О)

Специалист, организации, осуществляющей

техническое обслуживание лифта ___________________________________________________

(при наличии)                                  				  (должность, организация, Ф.И.О)